ПОТРЕБНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг

(описание объекта закупки)

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий и ремонту проездов: мкр. I, пр-т Ленинградский, д. 11, 13, ул. Интернациональная, д. 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А.

Наименование работы по КТРУ:

42.11.20.000-00000002  Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

42.99.20.000-00000004 Работы строительные по строительству прочих гражданских сооружений

Общие требования:

…

В течение 5-и рабочих дней с момента подписания Контракта направить Заказчику:

- копию договора на поставку оборудования.

…

Сроки выполнения работ:

К работам необходимо приступить в течение 5-ти дней после подписания контракта и после подписания акта приёма-передачи объекта для выполнения работ. Окончание работ и сдача объекта не позднее 30.09.2019 года.

Технические требования:

Работы требуется выполнить в соответствии с рабочим проектом (прилагается), локальными сметными расчетами, с техническим  заданием. Расколеровку металлических каркасов, резинового покрытия и цвет элементов выполнить согласно дизайн-проекта (приложение № 1 к описанию объекта закупки), при необходимости согласовать с Заказчиком….

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил РФ, ГОСТам в области строительства, с применением качественных материалов и оборудования, соответствующих требованиям государственных стандартов, технических условий, имеющих соответствующие сертификаты (если они подлежат обязательной сертификации или прошли добровольную сертификацию), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, требованиям пожарной безопасности, включая:  СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 31-06-2009 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ «Правила устройства электроустановок», при устройстве основания из резиновой крошки руководствоваться ГОСТ  Р ЕН 1177 - 2013.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства). Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены необходимым инструментом и средствами индивидуальной защиты. Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование материалов, находящихся под арестом или иным обременением, а также бывших в употреблении - не допускается. Все материалы должны быть надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам) и техническим условиям, которые  обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик должен выполнить все работы с надлежащим качеством. При выполнении работ Подрядчик обязан производить трехстадийную фотофиксацию всех производимых работ (стадии - до начала работ, в процессе выполнения и после окончания выполнения работ, включая скрытые работы) с еженедельной (каждый понедельник до 10.00 часов) передачей Заказчику на электронном носителе, при этом количество и качество фотоматериала должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения работ (с пометкой на фотографиях о времени и дате производимой съёмки). Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных  им материалов. Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на период производства работ обеспечивает Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за технику безопасности, охрану окружающей среды и соблюдение необходимых противопожарных мероприятий. Подрядчик обязан производить регулярную (ежедневную) уборку строительной площадки и прилегающей к ней  территории  в ходе и после проведения работ. При производстве работ установить ограждающие конструкции (сигнальную ленту, переносные ограждения), таблички о проведении работ и опасности на объекте. При демонтаже существующих конструкций согласовать с заказчиком пересадку существующих зелёных насаждений.

Перед началом работ оформить разрешение на земляные работы и согласовать с Департаментом городского хозяйства и предприятиями, занимающимися эксплуатацией инженерных сетей.

Подрядчик обязан разработать и согласовать с ОГИБДД по г. Новый Уренгой схему временного перекрытия движения  в жилой застройке,  в соответствии с положениями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Работы в рабочие дни проводить с 8 час. до 20 час.,  в субботу и воскресенье с 9 час. до 18 час.

Места пересечений  пешеходных переходов с проезжей частью и  внутриквартальными проездами выполнить с учетом возможного движения по ним маломобильной категории населения, согласно рекомендаций  ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендаций по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства», раздел 6.

После окончания электромонтажных работ провести пусконаладочные работы в объеме, необходимом для дальнейшей эксплуатации объекта.

Оформить необходимую разрешительную документацию и предоставить Заказчику справку о выполнении технических условий (в случае необходимости).

Исполнительную документацию по освещению подготовить в 3-х экземплярах (2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе), согласовать с эксплуатирующей организацией АО «Уренгойгорэлектросеть» г. Новый Уренгой.

Организовать поставку и установку малых архитектурных форм для игровой площадки (далее – элементы)  согласно  описанию объекта закупки (см. перечень материалов) и проектной документации.

Элементы должны быть изготовлены в заводских условиях и сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть отражено: предназначение изделий, заводской номер, правила безопасной эксплуатации, монтажные схемы сборки изделия.

Элементы для детской игровой площадки должны быть изготовлены в соответствии со стандартами, где учтены причины травматизма на детской площадке и разработаны основные требования безопасности.

Каждый вид элементов должен сопровождаться сертификатом соответствия продукции из перечня требований безопасности детского игрового оборудования:

ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний»

ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

ГОСТ Р 52167-2012  «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей. Общие требования»

ГОСТ Р 52168-2012  «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования».

ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытания качалок. Общие требования».

ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытания каруселей. Общие требования».

Для защиты детей от падения с элементов должны быть установлены перила и ограждения (ГОСТ Р 52169-2012 п.4.3.22.1); Горки  должны иметь предохраняющие барьеры или перила, бортики стартового участка (ГОСТ Р 52168-2012 п. 5.3.3) и  защитную перекладину (ГОСТ Р 52168-2012 п. 5.3.6);  Стартовый участок скольжения должен быть оборудован бортиками высотой от 100 до 500 мм (ГОСТ Р 52168-2012  п.5.6) в зависимости от вида элементов;  Углы и края любой доступной для детей части элементов должны быть закруглены  (ГОСТ Р 52169-2012 п.4.3.11);

На лестницах, доступных детям младше 3-х лет, перила должны быть оборудованы, начиная с первой ступеньки (ГОСТ Р 52169-2012 п.4.3.28.8); Оборудование не должно допускать блокировки (застревания) головы, частей тела и одежды ребенка (ГОСТ Р 52169-2012 п.4.3.23.1).

Конструкция элементов должна обеспечивать доступ взрослым к детям, находящимся внутри комплекса. Все детали комплекса должны крепиться к фундаментам и бетонироваться.

Металлические фланцы и уголки не должны иметь острых углов.

Деревянные детали элементов должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, экологичными двухкомпонентными красками.

Металлические детали должны быть покрыты полимерными порошковыми красками устойчивыми к ультрафиолетовым лучам.

Выступающие части и края болтов должны быть прикрыты заглушками, размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и др. не должны представлять собой опасность для блокировки (застревания) пальцев рук, ног, головы ребенка.

Элементы для лазания не должны быть выше 4 м, поручни должны полностью обхватываться рукой для поддержки.

Металлические детали должны иметь  плавные радиусы и тщательную обработку швов; не должна использоваться угловая сталь при изготовлении детских игровых элементов из-за требований безопасности.

Глубину заложения фундаментов конструкций на детской площадке выполнить не менее 600 мм.

Запрещается использовать крепление низа конструкций на металлические штыри - игровое оборудование должно крепиться только на фундаменты.

Запрещается использовать угловую сталь без закруглений граней и стеклопластик при изготовлении малых архитектурных форм.

Запрещается использовать рамки жесткости игровых элементов на уровне земли для исключения спотыкания.

Требования к результату работ и приемка: …

| Требования к материалам (товарам), которые должны быть использованы в ходе выполнения работ* |
| --- |
| № п/п | Наименование материала (товара) | Характеристика материала (товара) |
| 1 | Шкаф управления освещением | Шкаф управления освещением в сборе: высота-1060 мм, ширина-600 мм, глубина-525 мм. Конструкция шкафа цельнометаллическая сварная. Цоколь шкафа имеет кабельный ввод (240х50мм.) и регулируемые по высоте опоры. Распределенная нагрузка - 250 кг. |
| 2 | Счетчик электрической энергии трехфазный | Класс точности не ниже 0,5, номинальный (макс) ток 10(100)А |
| 3 | Сигнальная лента | Лента сигнальная полиэтиленовая, красная, с надписью «Осторожно кабель», шириной не менее 200 мм, ГОСТ 10354-82 |
| 4 | Труба гофрированная | Гибкая двустенная гофрированная (с перфорацией), из полиэтилена (ПНД) для кабельной канализации, диаметр 63 мм |
| 5 | Кабель | ВБбШв, 5х10 мм2, (ГОСТ 16442-80) |
| 6 | Кабель | ВВГнг, 5х16 мм2, (ГОСТ 16442-80) |
| 7 | Кабель | ВВГнг, 3х1,5 мм2, (ГОСТ 16442-80) |
| 8 | Фундаментная опора | Закладная деталь фундамента под опору тип ФМ-0,133-1,25 из оцинкованной электросварной прямошовной металлической трубы. Диаметр трубы - 133 мм Длина фундамента - 1 250 мм Количество болтов - 4 шт Метизные изделия для стандартного соединения (болт, 2 шайбы, гайка) |
| 9 | Фундаментная опора | Закладная деталь фундамента под опору тип ФМ-0,108-1,25 из оцинкованной электросварной прямошовной металлической трубы. Диаметр трубы - 108 мм Длина фундамента - 1 250 мм Количество болтов - 4 шт Метизные изделия для стандартного соединения (болт, 2 шайбы, гайка) |
| 10 | Бетон тяжелый | -класс В7,5 (М100), ГОСТ 26633-2015 -класс В15 (М200), ГОСТ 26633-2015 -класс В22,5 (М300), ГОСТ 26633-2015 -класс В30 (М400), ГОСТ 26633-2015 |
| 11 | Опора | Тип ОТф (108/57)-3,0 из электросварной прямошовной трубы, прямостоечная, горячей оцинковки. Высота, 3 000 мм Диаметр нижней части, 108 мм Диаметр верхней части, 57 мм Размер фланца, 250х250 мм Количество болтов крепления, 4 шт. Антикоррозийное покрытие - горячее цинкование ГОСТ 9.307-89 |
| 12 | Опора | Тип ОТф (133/108)-8,0 из электросварной прямошовной трубы, прямостоечная, горячей оцинковки. Высота, 8 000 мм Диаметр нижней части, 133 мм Диаметр верхней части, 108 мм Размер фланца, 300х300 мм Количество болтов крепления, 4 шт. Антикоррозийное покрытие - горячее цинкование ГОСТ 9.307-89 |
| 13 | Светильник Рисунок представлен в качестве возможного образца | Светодиодный, торшерного типа, уличный, потребляемая мощность не менее 80 Вт, световой поток не менее 10 600 Lm, рабочий температурный диапазон – от -50 до +50 0С (не менее включительно), номинальное напряжение 265-85В (диапазон не менее включительно), цветовая температура не менее 5000 К, класс защиты от воздействия окружающей среды не менее IP65. Конусной формы: высота – не менее 587 мм, верхний диаметр – не менее 655 мм, нижний диаметр (посадочное место) – не менее 60 мм. |
| 14 | Светильник Рисунок представлен в качестве возможного образца | Светодиодный, уличный, потребляемая мощность не менее 125 Вт, световой поток не менее 12 500 Lm, рабочий температурный диапазон – от -50 до +50 0С (не менее, включительно), напряжение сети 220 ± 10% В, цветовая температура не менее 5000 К, степень защиты оптического отсека не менее IP65. Ширина – не менее 400 мм, длина – не менее 780 мм. |
| 15 | Кронштейн металлический однорожковый | Горячей оцинковки, стальной, с посадочным местом под один светильник, присоединительный диаметр кронштейна под установку светильника 57 мм, длина посадочного места под осветительный прибор не менее 300 мм, угла наклона к горизонту не менее 15°. |
| 16 | Кронштейн металлический двухрожковый Рисунок представлен в качестве возможного образца. | Горячей оцинковки, стальной, с посадочным местом под два светильника, угол между посадочными местами 180°, присоединительный диаметр кронштейна под установку светильника 57 мм, длина посадочного места под осветительный прибор не менее 300 мм, угла наклона к горизонту не менее 15°. |
| 17 | Муфта концевая внутренней установки | Концевая муфта внутренней установки 1П5КВТп-1М с пластиковой изоляцией на максимальное напряжение не менее 1 кВ |
| 18 | Соединительная коробка сетей освещения | С DIN рейкой для установки стандартного оборудования, степень защиты корпуса не ниже IP54. Полной заводской готовности. |
| 19 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель однополюсной Степень защиты не ниже IP 20, диапазон рабочих температур (не менее, включительно): от -40 до +50Со, номинальное рабочее напряжение 220В, номинальный ток 6А. Полной заводской готовности. |
| 20 | Люк канализационный | люк канализационный пластиковый тип Л зеленый L*B*H (800*800*120), максимальная нагрузка не менее 1,5 т |
| 21 | Конус полимерпесчаный | Конус-переходник под люк усиленный полимерпесчаный , H=150 мм, D=1000 мм |
| 22 | Колодец | Дренажный из гофрированной гибкой трубы ПВХ усиленный, D=1000, высота 3000 мм |
| 23 | Геотекстильный материал | Полотно нетканое, иглопробивное, состоящее из полиафирных волокон, плотность не менее 160 гр./м2 |
| 24 | Дождеприемник-бордюр | Чугунный дождеприемник-бордюр ВЧ Класс нагрузки - не ниже C250 Длина - 500 мм Ширина - 600 мм Высота - 190 мм |
| 25 | Дождеприемный колодец | Железобетонный колодец (верхняя часть) Класс нагрузки – не ниже F900 Длина - 500 мм Ширина - 640 мм Высота - 650 мм |
| 26 | Дождеприемный колодец | Железобетонный колодец (нижняя часть) Класс нагрузки - не ниже F900 Длина - 500 мм Ширина - 640 мм Высота - 650 мм |
| 27 | Отвод | ПВХ отвод, D=100 мм |
| 28 | Пленка | Пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос |
| 29 | Труба гофрированная водоотводная | Дренажная полиэтиленовая гофрированная, D=110 мм |
| 30 | Гравий для строительных работ | фракция 5-10 мм, ГОСТ 8267-93 |
| 31 | Щебень | Из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (диапазонное значение - неизменяемый параметр), фракция 20-40 мм (диапазонное значение - неизменяемый параметр), ГОСТ 8267-93 |
| 32 | Щебень | Из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм (диапазонное значение - неизменяемый параметр), ГОСТ 8267-93 |
| 33 | Битумы нефтяные дорожные | Марка БНД 90/130, ГОСТ 22245-90 |
| 34 | Асфальтобетонная смесь дорожная | Горячая, крупнозернистая, пористая, марка II, ГОСТ 9128-2013 |
| 35 | Асфальтобетонная смесь дорожная | Горячая, мелкозернистая, плотная, марка II, тип Б ГОСТ 9128-2013 |
| 36 | Камни бортовые | БР 100.30.15/бетон В30 (М400), ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), ГОСТ 6665-91 БР 300.60.20 / бетон В30 (М400) |
| 37 | Плиты дорожные | 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), ГОСТ 21924.2-84 |
| 38 | Резиновое покрытие | Крошка резиновая, крупность частиц не менее 2 мм не более 4 мм, в качестве связующего материала применяется однокомпонентный полиуретановый клей. Бесшовное резиновое покрытие должно соответствовать: ГОСТ Р 52169-2012; ГОСТ Р 52301-2013. |
| 39 | Кирпич | Силикатный, одинарный, размером 250х120х65 мм, ГОСТ 379-2015 |
| 40 | Семена | Семена газонных трав (расход 20 гр/м2) |
| 41 | Стойка для дорожного знака | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная со снятой фаской из стали марки не ниже Ст 25 ГОСТ 1050-88, наружным диаметром не менее 76 мм, толщина стенки не менее 3 мм |
| 42 | Знаки дорожные | В зависимости от места установки, тип: 3.1-3.33; 6.2, 6.3.1; 6.3.2; 6.4-6.7; 6.8.1-6.8.3; 8.1.1; 8.1.3-8.12; 8.14-8.21.3; 5.5; 5.6; 5.8-5.14; 5.15.2-5.15.6; 5.19.1; 5.19.2; 5.20. Полной заводской готовности |
| 43 | Краска для дорожной разметки | ГОСТ Р 52575-2006 |
| 44 | Малые архитектурные формы (МАФ) |  |
| 44.1 | Рисунок представлен в качестве возможного образца. | Качели «Гнездо» Размеры (мм): -длина не менее 3000мм, не более 3300мм -ширина не менее 1780мм, не более 1900мм -высота не менее 2400 мм, не более 2600мм Комплектация и материалы: Опоры-столбы изготовлены из гальванизированных стальных труб диаметром не менее 86 мм, и толщиной стенок не менее 2,5 мм с последующим полимерным покрытием. Верхняя балка изготовлена из гальванизированной стали, диаметром не менее 101,6 мм, толщина стенки не менее 2,9 мм. Подвес качели - из цепи стальной, короткозвенной оцинкованной, нижняя часть цепи имеет полиэстеровую оплетку по высоте не менее 500 мм. К нижней части подвеса зафиксировано сиденье-гнездо диаметром не менее 1000 мм, выполненного из комбинированного каната. Механизм качания оснащен необслуживаемыми капроновыми втулками (для обеспечения беззвучного качания). Цепи изготовлены из гальванизированной стали (диаметр сечения 8 мм.). |
| 44.2 | Рисунок представлен в качестве возможного образца. | Качели «Двойные с системой антизакручивания» - 2 шт. Размеры (мм): длина не менее 3500мм, не более 3700мм ширина не менее 1580мм, не более 1700мм высота не менее 1950 мм, не более 2100мм Характеристики материалов: Стойки изготовлены из гальванизированной стали с полимерной окраской. Верхняя балка изготовлена из гальванизированной стальной трубы диаметром не менее 101,6 мм, толщина стенки не менее 2,9 мм. Сиденья для качелей изготовлены из полипропилена, покрытого эластичным противоскользящим каучуком (TPE). Цепи изготовлены из гальванизированной стали (диаметр сечения 8 мм). |
| 44.3 | Рисунок представлен в качестве возможного образца. | Качели-скакалка Размеры (мм): длина не менее 3150мм, не более 3350мм ширина не менее 400мм, не более 420мм высота не менее 710 мм, не более 850мм Характеристики: Балка выполнена из гальванизированной стальной трубы с толщиной стенок не менее 2,5 мм. Боковые панели, сидение изготовлено из полиэтилена средней плотности, центробежного формования, декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной не менее 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Пружины изготовлены из гальванизированной стали, подверженной дополнительной обработке, предотвращающей появление трещин и усталостных изломов, диаметром не менее 18 мм. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. |
| 44.4 | Рисунок представлен в качестве возможного образца | Горизонтальные качели «Мотоцикл» Размеры (мм): длина не менее 3000мм, не более 3150мм ширина не менее 310мм, не более 390мм высота не менее 710 мм, не более 850мм Характеристики материалов: Балка выполнена из гальванизированной стали прямоугольного профиля с толщиной стенок 2,5 мм. Боковые панели, сидения и декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной не менее 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Пружины изготовлены из гальванизированной стали, подверженной дополнительной обработке, предотвращающей появление трещин и усталостных изломов, диаметром не менее 18 мм Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. |
| 44.5 | Рисунок представлен в качестве возможного образца | Качели «Наездник» -2 шт. Размеры (мм): длина не менее 700мм, не более 730мм ширина не менее 320мм, не более 390мм высота не менее 660 мм, не более 700мм Характеристики материалов: Панели и изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной не менее 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Сидение изготовлено из полиэтилена средней плотности, центробежного формования. Пружина изготовлена из гальванизированной стали, подверженной дополнительной обработке, предотвращающей появление трещин и усталостных изломов, диаметром не менее 18 мм. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. |
| 44.6 | Рисунок представлен в качестве возможного образца | Горизонтальные качели Размеры (мм): длина не менее 3000мм, не более 3150мм ширина не менее 1000мм, не более 1100мм высота не менее 850 мм, не более 950мм Характеристики материалов: Опоры должны быть изготовлены из гальванизированной стали. Боковые панели, сидения и декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной не менее 19мм, типа HDPE, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Балка выполнена из гальванизированной стали прямоугольного профиля с толщиной стенок не менее 2,5 мм. Деревянный брус не используется. Пружины изготовлены из гальванизированной стали, подверженной дополнительной обработке, предотвращающей появление трещин и усталостных изломов, диаметром не менее 18 мм. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. Предусмотрена возможность использования детьми с ограниченными физическими возможностями. |
| 44.7 | Рисунок представлен в качестве возможного образца | Качалка на пружине «Трилисник» Размеры (мм): длина не менее 2100мм, не более 2300мм ширина не менее 1980мм, не более 2100мм высота не менее 750 мм, не более 810мм Характеристики материалов: Элемент состоит из: трех пружин на которых закреплена площадка с 3 трубами, на конце труб сиденья и ручки для удерживания. В центре площадка. Труба поперечная изготовлена из бесшовной оцинкованной стальной трубы не менее диам.76*2,5мм Сидение изготовлено из полиэтилена средней плотности, центробежного формования, материал не подвержен гниению и воздействию грибка. Ручки изготовлены из полипропилена, покрытого эластичным противоскользящим каучуком. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. Пружины изготовлены из гальванизированной стали, подверженной дополнительной обработке, предотвращающей появление трещин и усталостных изломов, диаметром не менее18 мм. Предусмотрена возможность использования детьми с ограниченными физическими возможностями. |
| 44.8 | Рисунок представлен в качестве возможного образца | Игровой домик с крышей Размеры (мм): длина не менее 3500мм, не более 3600мм ширина не менее 2300мм, не более 2400мм высота не менее 2650 мм, не более 2800мм Комплектация и материалы: Опоры-столбы изготовлены из гальванизированных стальных труб диаметром не менее 74 мм, и толщиной стенок не менее 2 мм с последующим полимерным покрытием. Боковые панели, сидения и декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Нижние панели из ламината высокого давления толщиной не менее 18 мм, материал не подвержен гниению и воздействию грибка. Крыши: изготовлены из полиэтилена средней плотности, центробежного формования или из полиэтиленовых плит толщиной не менее 12,7 мм толщиной. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. Горка изготовлена из нержавеющей стали. Предусмотрена возможность использования детьми с ограниченными физическими возможностями. |
| 44.9 | Рисунок представлен в качестве возможного образца | Игровой комплекс «Три башенки с туннелем и лесенкой» Размеры (мм): длина не менее 8200мм, не более 8500мм ширина не менее 4200мм, не более 4500мм высота не менее 2600 мм, не более 2900мм Комплектация и материалы: Опоры-столбы изготовлены из гальванизированных стальных труб диаметром не менее 74 мм, и толщиной стенок не менее 3 мм с последующим полимерным покрытием. Боковые панели, сидения и декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной не менее 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Нижние панели из ламината высокого давления толщиной не менее 18 мм, материал не подвержен гниению и воздействию грибка. Крыши: изготовлены из полиэтилена средней плотности, центробежного формования или из полиэтиленовых плит толщиной не менее 12,7 мм толщиной. Труба-переход изготовлена из полиэтилена средней плотности, центробежного формования. Сетки изготовлены из не выгорающего усиленного полипропилена (предел прочности на разрыв не менее 2500кг). Канаты, тросы диаметром не менее 16мм, сплетены из не менее 4 скрученных полиамидных жил, каждая со стальным гальванизированным сердечником в полипропиленовой оболочке. Жилы скручены вокруг центрального полипропиленового сердечника. Шест изготовлен из нержавеющей стали. Все края труб обработаны для придания гладкости поверхности. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. Горка изготовлена из нержавеющей стали. Предусмотрена возможность использования детьми с ограниченными физическими возможностями. |
| 44.10 | Рисунок представлен в качестве возможного образца | Двойной игровой домик с полом Размеры (мм): длина не менее 1600мм, не более 1800мм ширина не менее 1000мм, не более 1200мм высота не менее 1800 мм, не более 1900мм Комплектация и материалы: Опоры-столбы изготовлены из гальванизированных стальных труб диаметром не менее 74 мм, и толщиной стенок не менее 2 мм с последующим полимерным покрытием. Боковые панели, сидения и декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной не менее 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Нижние панели из ламината высокого давления толщиной не менее 18 мм, материал не подвержен гниению и воздействию грибка. Крыша: изготовлена из полиэтилена средней плотности, центробежного формования. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида (РА). Предусмотрена возможность использования детьми с ограниченными физическими возможностями. |
| 44.11 | Рисунок представлен в качестве возможного образца | Игровой комплекс Размеры (мм): длина не менее 2590мм, не более 3100мм ширина не менее 1500мм, не более 2000мм высота не менее 1600 мм, не более 1900мм Комплектация и материалы: Элемент состоит из: панелей удерживаются между собой угловыми креплениями (без металлического каркаса). На пластинах есть зацепы для лазанья. Панель изготавливается из РР-пластика толщиной не менее 12мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Угловые крепления выполнены из литого алюминия. Захваты с полиамидной сердцевиной с наружи шершавой поверхностью. |
| 44.12 | Рисунок представлен в качестве возможного образца | Информационный стенд- 3 шт. В составе: Двух стоек высотой со не менее 2200 мм, не более 2230 мм Щита размером: не менее 1550*1000 мм, не более 1600*1100 мм. Стойки стенда изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 м, ГОСТ 8732-78. Щит изготовлен из алюминия, комбинированный с пластиком. Размещение информации - самоклеющаяся пленка с изображением полиграфического качества. Ламинирование щита двухстороннее. Щиты содержат следующую информацию: с одной стороны щита - возрастные критерии, краткие правила пользования площадкой; с другой стороны щита - контактные номера телефонов обслуживающей организации, служб спасения, правила поведения на детских и спортивных площадках. Эскизы и тексты информационного стенда согласовывается с Заказчиком в течение двух дней с момента заключения контракта. Каждый стенд имеет обязательную ссылку на интернет-сайт живёмнасевере.рф с нанесенным логотипом «Живём на севере». |
| 44.13 | Скамья на бетонных ножках Рисунок представлен в качестве возможного образца | Скамейки с бетонными ножками- 6 шт. Габаритные размеры (мм): длина не менее 1730 мм, не более 1750 мм ширина не менее 450 мм, не более 470 мм высота не менее 700 мм, не более 720 мм Комплектация: на двух фигурных ножках закреплено сидение со спинкой из досок, расположенных на расстоянии друг от друга. Материалы: для изготовления ножек используется цемент II/A с добавлением речного намывного кварцевого песка фр. 2-5 мм (диапазонное значение – неизменяемый параметр), щебня гранитного фр. 5-20 мм (диапазонное значение – неизменяемый параметр) и фибры. Изделие дважды покрыто краской по бетону и окрашено водно-дисперсионной краской на акриловой основе. Сидение изготовлено из доски сечением не менее 35*90 (древесина хвойных пород (диапазонное значение – неизменяемый параметр), грунт по дереву, краска на водной основе с защитными свойствами). При изготовлении конструкционных элементов использован оцинкованный крепеж. |
| 44.14 | Парковая скамья Рисунок представлен в качестве возможного образца | Парковая скамья- 4 шт. Габаритные размеры (мм): длина не менее 1460, ширина не менее 410, высота не менее 445. Комплектация: на монолитном основании закреплено сидение из досок, расположенных на расстоянии друг от друга. Материалы: Для изготовления ножек скамейки используется цемент марки не ниже II/A с добавлением речного намывного кварцевого песка (фракция 2-5 мм (диапазонное значение - неизменяемый параметр)), щебня гранитного (фракция 5-20 мм (диапазонное значение - неизменяемый параметр)) и фибры. Изделие отлито, ошкурено, оштукатурено, еще раз ошкурено, дважды покрыто краской по бетону и окрашено водно-дисперсионной краской на акриловой основе. Сидение изготовлено из доски сечением не менее 35*90 мм (древесина хвойных пород; грунт по дереву, краска на водной основе с защитными свойствами). При изготовлении конструкционных элементов использован оцинкованный крепеж. |
| 44.15 | Бетонные урны Рисунок представлен в качестве возможного образца | Бетонные урны – 10 штук Габаритные размеры (мм): длина не менее 400мм, не более 420 мм ширина не менее 400мм, не более 420 мм высота не менее 600 мм, не более 620 мм Материалы: урна выполнена из цемента II/A, с добавлением речного мытого кварцевого песка фр. 2-5 мм (диапазонное значение - неизменяемый параметр), щебня гранитного фр. 5-20 мм (диапазонное значение - неизменяемый параметр) и фибры. Урна загрунтована смесью на основе цемента и окрашена водно-дисперсионной краской на акриловой основе. Ведро изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 0,4 мм. Комплектация: квадратная урна с барельефом. Ведро-вставка с ручками. |
| 44.16 | Парковка для колясок и велосипедов с навесом Рисунок представлен в качестве возможного образца | Парковка для колясок и велосипедов с навесом- 5 шт. Габаритные размеры (мм): длина не менее 4200 мм, ширина не менее 2000 мм, высота не менее 2000 мм. Комплектация: Пятиместная парковка для колясок и велосипедов с навесом. Материалы: металл. Конструкция выполнена из профильных труб (балка-прямоугольный профиль сечением не менее 80*40, дуги на которых крепится навес и основание стоек – прямоугольный профиль сечением не менее 40*20, разделительные стойки – водогазопроводная труба сечением не менее 33,5 мм, поперечные трубы и ноги - квадратный профиль сечением не менее 40*40), загрунтованных и окрашенных порошковой глянцевой краской. Навес выполнен из сотового поликарбоната толщиной не менее 8 мм. Крепление поликарбоната - заклепки диаметром не менее 6,4 мм, длина не менее 28 мм. Крепление поручней - болт размером не менее 10*35 мм, болт размером не менее м8*50. Заглушки не менее 20*30 мм и не менее 40*80мм. Полной заводской готовности. |
| 45 | Металлическое ограждение Рисунок представлен в качестве возможного образца | Металлическое ограждение Размер секции: длина не менее 1,5 м и не более 2,0 м, высота не менее 0,6 м и не более 0,7 м. На металлических стойках из профильной трубы сечением не менее 40*40 мм и не более 60*60 мм, толщина стенки не менее 3 мм, ГОСТ 30245-2003. Пластиковые заглушки для столбов. |

*Возможно предложение Участника по использованию материалов, улучшающих характеристики, при условии совместимости с используемыми материалами, без ухудшения общего результата работ и дополнительных затрат Заказчика. При этом участник должен обосновать применение таких материалов.