| № п/п | Наименование, описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Малые архитектурные формы (МАФ) |
| 1 | Качели «Гнездо» | Размеры (мм): -длина 3000мм -ширина 1780мм -высота 2400 мм Комплектация и материалы: Опоры-столбы изготовлены из гальванизированных стальных труб диаметром 86 мм, и толщиной стенок 2,5 мм с последующим полимерным покрытием. Верхняя балка изготовлена из гальванизированной стали, диаметром 101,6 мм, толщина стенки 2,9 мм. Подвес качели - из цепи стальной, короткозвенной оцинкованной, нижняя часть цепи имеет полиэстеровую оплетку по высоте 500 мм. К нижней части подвеса зафиксировано сиденье-гнездо диаметром 1000 мм, выполненного из комбинированного каната. Механизм качания оснащен необслуживаемыми капроновыми втулками (для обеспечения беззвучного качания). Цепи изготовлены из гальванизированной стали (диаметр сечения 8 мм.). | 1 шт. |
| 2 | Качели «Двойные с системой антизакручивания» | Размеры (мм): длина 3500мм ширина 1580мм высота 1950 мм Характеристики материалов: Стойки изготовлены из гальванизированной стали с полимерной окраской. Верхняя балка изготовлена из гальванизированной стальной трубы диаметром 101,6 мм, толщина стенки 2,9 мм. Сиденья для качелей изготовлены из полипропилена, покрытого эластичным противоскользящим каучуком (TPE). Цепи изготовлены из гальванизированной стали (диаметр сечения 8 мм). | 2 шт |
| 3 | Качели-скакалка | Размеры (мм): длина 3150мм ширина 400мм высота 710 мм Характеристики: Балка выполнена из гальванизированной стальной трубы с толщиной стенок 2,5 мм. Боковые панели, сидение изготовлено из полиэтилена средней плотности, центробежного формования, декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Пружины изготовлены из гальванизированной стали, подверженной дополнительной обработке, предотвращающей появление трещин и усталостных изломов, диаметром 18 мм. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. | 1 шт |
| 4 | Горизонтальные качели «Мотоцикл» | Размеры (мм): длина 3000мм ширина 310мм высота 710 мм Характеристики материалов: Балка выполнена из гальванизированной стали прямоугольного профиля с толщиной стенок 2,5 мм. Боковые панели, сидения и декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Пружины изготовлены из гальванизированной стали, подверженной дополнительной обработке, предотвращающей появление трещин и усталостных изломов, диаметром 18 мм Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. | 1 шт |
| 5 | Качели «Наездник» | Размеры (мм): длина 700мм ширина 320мм высота 660 мм Характеристики материалов: Панели и изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Сидение изготовлено из полиэтилена средней плотности, центробежного формования. Пружина изготовлена из гальванизированной стали, подверженной дополнительной обработке, предотвращающей появление трещин и усталостных изломов, диаметром 18 мм. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. | 2 шт |
| 6 | Горизонтальные качели | Размеры (мм): длина 3000мм ширина 1000мм высота 850 мм Характеристики материалов: Опоры должны быть изготовлены из гальванизированной стали. Боковые панели, сидения и декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной 19мм, типа HDPE, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Балка выполнена из гальванизированной стали прямоугольного профиля с толщиной стенок 2,5 мм. Деревянный брус не используется. Пружины изготовлены из гальванизированной стали, подверженной дополнительной обработке, предотвращающей появление трещин и усталостных изломов, диаметром 18 мм. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. Предусмотрена возможность использования детьми с ограниченными физическими возможностями. | 1 шт |
| 7 | Качалка на пружине «Трилисник» | Размеры (мм): длина 2100мм ширина 1980мм высота 750 мм Характеристики материалов: Элемент состоит из: трех пружин на которых закреплена площадка с 3 трубами, на конце труб сиденья и ручки для удерживания. В центре площадка. Труба поперечная изготовлена из бесшовной оцинкованной стальной трубы диаметром 76*2,5мм Сидение изготовлено из полиэтилена средней плотности, центробежного формования, материал не подвержен гниению и воздействию грибка. Ручки изготовлены из полипропилена, покрытого эластичным противоскользящим каучуком. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. Пружины изготовлены из гальванизированной стали, подверженной дополнительной обработке, предотвращающей появление трещин и усталостных изломов, диаметром 18 мм. Предусмотрена возможность использования детьми с ограниченными физическими возможностями. | 1 шт |
| 8 | Игровой домик с крышей | Размеры (мм): длина 3500мм ширина 2300мм высота 2650 мм Комплектация и материалы: Опоры-столбы изготовлены из гальванизированных стальных труб диаметром 74 мм, и толщиной стенок 2 мм с последующим полимерным покрытием. Боковые панели, сидения и декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Нижние панели из ламината высокого давления толщиной 18 мм, материал не подвержен гниению и воздействию грибка. Крыши: изготовлены из полиэтилена средней плотности, центробежного формования или из полиэтиленовых плит толщиной 12,7 мм толщиной. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. Горка изготовлена из нержавеющей стали. Предусмотрена возможность использования детьми с ограниченными физическими возможностями. | 1 шт |
| 9 | Игровой комплекс «Три башенки с туннелем и лесенкой» | Размеры (мм): длина 8200мм ширина 4200мм высота 2600 мм Комплектация и материалы: Опоры-столбы изготовлены из гальванизированных стальных труб диаметром 74 мм, и толщиной стенок 3 мм с последующим полимерным покрытием. Боковые панели, сидения и декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Нижние панели из ламината высокого давления толщиной 18 мм, материал не подвержен гниению и воздействию грибка. Крыши: изготовлены из полиэтилена средней плотности, центробежного формования или из полиэтиленовых плит толщиной 12,7 мм толщиной. Труба-переход изготовлена из полиэтилена средней плотности, центробежного формования. Сетки изготовлены из не выгорающего усиленного полипропилена (предел прочности на разрыв 2500кг). Канаты, тросы диаметром 16мм, сплетены из 4 скрученных полиамидных жил, каждая со стальным гальванизированным сердечником в полипропиленовой оболочке. Жилы скручены вокруг центрального полипропиленового сердечника. Шест изготовлен из нержавеющей стали. Все края труб обработаны для придания гладкости поверхности. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида. Горка изготовлена из нержавеющей стали. Предусмотрена возможность использования детьми с ограниченными физическими возможностями. | 1 шт |
| 10 | Двойной игровой домик с полом | Размеры (мм): длина 1600мм ширина 1000мм высота 1800 мм Комплектация и материалы: Опоры-столбы изготовлены из гальванизированных стальных труб диаметром 74 мм, и толщиной стенок 2 мм с последующим полимерным покрытием. Боковые панели, сидения и декоративные элементы изготовлены из полиэтилена высокой плотности, толщиной 19мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Нижние панели из ламината высокого давления толщиной 18 мм, материал не подвержен гниению и воздействию грибка. Крыша: изготовлена из полиэтилена средней плотности, центробежного формования. Крепежные элементы - винты, болты и т.д. скрыты пластиковыми заглушками из полиамида (РА). Предусмотрена возможность использования детьми с ограниченными физическими возможностями. | 1 шт |
| 11 | Игровой комплекс | Размеры (мм): длина 2590мм ширина 1500мм высота 1600 мм Комплектация и материалы: Элемент состоит из: панелей удерживаются между собой угловыми креплениями (без металлического каркаса). На пластинах есть зацепы для лазанья. Панель изготавливается из РР-пластика толщиной 12мм, не подвержены гниению, воздействию грибка, защищены от ультрафиолета и сделаны из 100% перерабатываемого материала. Угловые крепления выполнены из литого алюминия. Захваты с полиамидной сердцевиной с наружи шершавой поверхностью. | 1 шт |
| 12 | Информационный стенд | В составе: Две стойки высотой 2200 мм Щит размером: 1550*1000 мм. Стойки стенда изготовлены из металлической трубы диаметром 108 м, ГОСТ 8732-78. Щит изготовлен из алюминия, комбинированный с пластиком. Размещение информации - самоклеющаяся пленка с изображением полиграфического качества. Ламинирование щита двухстороннее. Щиты содержат следующую информацию: с одной стороны щита - возрастные критерии, краткие правила пользования площадкой; с другой стороны щита - контактные номера телефонов обслуживающей организации, служб спасения, правила поведения на детских и спортивных площадках. Эскизы и тексты информационного стенда согласовывается с Заказчиком. Каждый стенд имеет обязательную ссылку на интернет-сайт живёмнасевере.рф с нанесенным логотипом «Живём на севере». | 3 шт |
| 13 | Скамейки с бетонными ножками | Габаритные размеры (мм): длина 1730 мм ширина 450 мм высота 700 мм Комплектация: на двух фигурных ножках закреплено сидение со спинкой из досок, расположенных на расстоянии друг от друга. Материалы: для изготовления ножек используется цемент II/A с добавлением речного намывного кварцевого песка фр. 2-5 мм, щебня гранитного фр. 5-20 мм и фибры. Изделие дважды покрыто краской по бетону и окрашено водно-дисперсионной краской на акриловой основе. Сидение изготовлено из доски сечением 35*90 (древесина хвойных пород, грунт по дереву, краска на водной основе с защитными свойствами). При изготовлении конструкционных элементов использован оцинкованный крепеж. | 6 шт |
| 14 | Парковая скамья | Габаритные размеры (мм): длина 1460, ширина 410, высота 445. Комплектация: на монолитном основании закреплено сидение из досок, расположенных на расстоянии друг от друга. Материалы: Для изготовления ножек скамейки используется цемент марки II/A с добавлением речного намывного кварцевого песка (фракция 2-5 мм), щебня гранитного (фракция 5-20 мм) и фибры. Изделие отлито, ошкурено, оштукатурено, еще раз ошкурено, дважды покрыто краской по бетону и окрашено водно-дисперсионной краской на акриловой основе. Сидение изготовлено из доски сечением 35*90 мм (древесина хвойных пород; грунт по дереву, краска на водной основе с защитными свойствами). При изготовлении конструкционных элементов использован оцинкованный крепеж. | 4 шт |
| 15 | Бетонные урны | Габаритные размеры (мм): длина 400мм ширина 400мм высота 600 мм Материалы: урна выполнена из цемента II/A, с добавлением речного мытого кварцевого песка фр. 2-5 мм, щебня гранитного фр. 5-20 мм и фибры. Урна загрунтована смесью на основе цемента и окрашена водно-дисперсионной краской на акриловой основе. Ведро изготовлено из оцинкованной листовой стали толщиной 0,4 мм. Комплектация: квадратная урна с барельефом. Ведро-вставка с ручками. | 10 шт |
| 16 | Парковка для колясок и велосипедов с навесом | Габаритные размеры (мм): длина 4200 мм, ширина 2000 мм, высота 2000 мм. Комплектация: Пятиместная парковка для колясок и велосипедов с навесом. Материалы: металл. Конструкция выполнена из профильных труб (балка-прямоугольный профиль сечением 80*40, дуги на которых крепится навес и основание стоек – прямоугольный профиль сечением 40*20, разделительные стойки – водогазопроводная труба сечением 33,5 мм, поперечные трубы и ноги - квадратный профиль сечением 40*40), загрунтованных и окрашенных порошковой глянцевой краской. Навес выполнен из сотового поликарбоната толщиной 8 мм. Крепление поликарбоната - заклепки диаметром 6,4 мм, длина 28 мм. Крепление поручней - болт размером 10*35 мм, болт размером м8*50. Заглушки 20*30 мм. Полной заводской готовности. | 5 шт |