Техническое задание

Требования к  товарам

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Павильон Рисунок предоставлен согласно проекту | Габаритные размеры: длина не менее 16260мм * ширина не менее 7840мм * высота не менее 4000мм Каркас строения стальные конструкции. - Ширина профиля не менее 140мм, толщина профиля не менее 1,1 мм. Пол, материалы: - Лист оцинкованный: Толщина не менее 0.7 мм, ширина не менее 1.25м, длина не менее 2.5м, - Пароизоляция с антиконденсатной поверхностью. - Плиты теплоизоляционные (толщина не менее 50 мм). - Цементно-стружечная плита (ЦСП) толщина не менее 18мм - линолеум Стены: - Алюминиевые композитные панели - Фасадные панели - Гидро-ветрозащитная мембрана с двух сторон. - Плиты теплоизоляционные (толщина не менее 50 мм). - Ламинированные гипсокартонные стеновые панели (ЛГКЛ). - Армированная лента для труб ТПЛ. - Уплотнительная лента самоклеющаяся. Кровля: - Профнастил ОЦ Н75 0.55 750/800. - Гидро-ветрозащитная мембрана. - Плиты теплоизоляционные (толщина не менее 50 мм). - ОСБ-3 толщина не менее 12 мм - Подвесной потолок. - Водосточная система Перегородки: - Ламинированные гипсокартонные стеновые панели (ЛГКЛ). - Плиты теплоизоляционные (толщина не менее 50 мм). - Пароизоляция с антиконденсатной поверхностью - Профиль направляющий ПН 50/40, профиль стоечный ПС 50/50. Оконно-дверные алюминиевые системы: - Стоечно-ригельные алюминиевые системы Электроустановочные изделия: - Светодиодный светильник - Влагозащищенная проводка в кабель канале ВВГ 3*6 и 3*2.5. - Розетки 220V, розетки 380V. - Выключатели. - Щиток, автоматы: 32А,16А и 10A. Отопление: - Радиатор отопления биметаллический высота не менее 500 мм ширина не менее 80 мм (не менее 10 секций) - Кран шаровой c накидной гайкой. - Коллекторная группа для радиаторов отопления на 4 контура. - Разводка отопления из полипропиленовых труб. |

* Расколеровку металлических каркасов и цвет элементов согласовать с Заказчиком.