Павильон автобусной остановки

Тип 1

Основные технические данные.

1.	Габаритные размеры (Рис.№1), мм:

- длина	5100

- высота	2500

- глубина 	2100

2.	Внутренние размеры, мм:

- длина	4700

- высота от земли до нижнего свеса крыши	2200

- глубина 	1600

3. Допускаемое ветровое давление, кгс/м2	50

4. Допустимая температура окружающего воздуха °С	±50

5. Масса без фундамента (со стеклами / без стекол), кг:________________________ 840/500

Рис. 1

Комплектация остановочного павильона

| №№ п/п | Наименование комплектующих, обозначение документа | Используемые материалы | Размер комплектующих | Кол-во (шт.) | Способ покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задняя стенка | Труба Профильная 60*60*3мм, 60*40*2мм, лист 1,5мм |  | 1 | Полимерно-порошковое покрытие, антивандальное покрытие по металлу «Антиграффити» |
| 2. | Крыша в сборе | Труба Профильная 60*40*2мм, 40*40*2мм, 40х20*2мм Проф.лист С20, Композитная панель 3 мм. |  | 1 | Полимерно-порошковое покрытие, |
| 3. | Боковая стенка | Труба Профильная 100*100*3мм, 60*60*3мм, 60*40*2мм, лист 1,5мм |  | 2 | Полимерно-порошковое покрытие, антивандальное покрытие по металлу «Антиграффити» |
| 4. | Передняя стенка | Труба Профильная 100*100*3мм, 60*40*2мм, лист 1,5мм |  | 2 | Полимерно-порошковое покрытие, антивандальное покрытие по металлу «Антиграффити» |
| 7. | Доска для объявлений | Лист 1,5мм |  | 3 | Полимерно-порошковое покрытие |
| 8 | Скамья в сборе: | Труба профильная 60*40*2мм, Полоса 30*4, Брусок скамеечный 90х50. |  | 1 | Полимерно-порошковое покрытие |
| 9. | Заполнение | Стекло-триплекс 10 мм | 880 х 1470мм | 5 |  |
| 10. | Заполнение | Стекло-триплекс 10мм | 740 х 1470мм | 4 |  |
| 11. | Заполнение | Стекло-триплекс 10мм | 970 х 1470мм | 2 |  |
| 12. | Штендер для размещения названия | Труба Профильная 40х40*2мм, 20х20 Композитная панель 3 мм. | 2000 х 300 мм | 1 | Полимерно-порошковое покрытие |

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТИЗА

| № | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт М12,L-30мм | 10 | Крепление крыши к АП |
| 2 | Шайба М12 | 10 |  |
| 3 | Болт М12,L-30мм | 2 | Крепление стенок |
| 4 | Шайба М12 | 2 |  |
| 5 | Болт мебельный М6, L-90мм | 16 | Скамейка |
| 6 | Гайка М6 | 16 |  |
| 7 | Винт самонорезающий 4,2х40DIN | 110 | Прижимные планки |
| 8 | Клепка 4,8х20 | 65 | Облицовка крыши |